Инструкция для монтажа

Инструкция по монтажу кровли Classic обобщает все ранее выпущенные инструкции по монтажу кровли этого типа.

В конструкцию кровли Classic входит обычный набор кровельных комплектующих, таких как антиконденсатная пленка, обрешетка, кровельные листы, планки, вентиляционные проходки, водосточная система, лестницы, переходные мостики, снегозадержатели, а также необходимый крепеж. Все комплектующие тестированы и легко монтируются. Используя их, можно быстро и качественно построить надежную вентилируемую кровлю.

До монтажа

деревянный ящик

слой гофрокартона

Упаковка   листов   Classic,    вид   с   торца

Приемка товара

Проверьте, чтобы весь произведенный и предъявленный для отгрузки товар - кровля и комплектующие - соответствовали Вашему заказу. При обнаружении любых ошибок во время отгрузки, выявлении производственного брака или повреждений товара во время погрузки, необходимо внести эти данные в накладную и сразу сообщить об этом в офис компании или официальному дилеру компании. Претензии принимаются в течении 8 суток после отгрузки. Предприятие не несет ответственности, если при монтаже кровли были отклонения от инструкции, связанные с заменой деталей и приведшие к дополнительным расходам.

Разгрузка грузового автомобиля и ручная переноска

Упаковочные ящики при транспортировании и хранении размещают максимум в два яруса, прокладывая их деревянными прокладками не менее 40 мм толщиной и 130 мм шириной. По длине эти планки должны быть на 100 мм больше габаритного размера упаковочного ящика. Упакованные листы кровли Classic поднимают из автомобиля и укладывают на выровненные лаги. При ручной выемке отдельных листов из упаковки следует обратить внимание, чтобы листы находились в вертикальном положении, и не следует их протягивать при подъеме один вдоль другого, так как это повредит покрытие.

Хранение

Размещайте пачки листов на выровненных лагах на расстоянии 20 см над землей с шагом между лагами 1 м. Кровельные листы хорошо защищены от повреждений. Пачки листов в нормальных условиях можно хранить без упаковки или в упаковочном ящике в течении месяца. При более длительном хранении листы необходимо защитить полиэтиленовой пленкой таким образом, чтобы попавшая вовнутрь вода имела возможность испаряться или выливаться прочь. Хранение листов Classic должно исключать их совместное нахождение с химически активными веществами.

упаковочная лента

Упаковка    листов    Classic,     вид    сбоку

До монтажа

Подготовка к монтажу

Для производства монтажных работ у Вас должна быть подставка (козлы) достаточной высоты и ширины, оборудованная для безопасности поручнями. До монтажа кровли необходимо проверить диагонали ската и другие размеры, по усмотрению. Обратите внимание на наличие дополнительных аксессуаров, таких как предметы безопасности (лестницы, мостики, снегозадержатели), вентиляционные проходки, а также на необходимость обустройства под ними дополнительной обрешетки. Для подъема листов на крышу приготовьте специальные лаги достаточной длины. Кровельные листы поднимайте по лагам, помогая с земли перемещать лист. При длине листа Classic более 6 м, при подъеме на крышу обязательно стропление в 3 точках жесткости. Количество листов при подъеме ограничено 20.

Во избежание деформации листов Classic при монтаже компания Карлсон рекомендует соблюдать повышенные требования к обрешетке: обрешетка должна быть тщательно выровнена и изготовлена из древесины хорошего качества. Вообще, для кровли Classic рекомендуется применять металлическую обрешетку.

Внимание! Под листом в момент подъема находиться запрещено.

Дополнительная обработка листов

Компания Карлсон поставляет кровельные листы в соответствии с размерами. В местах ендов, вальмы и вентиляционных проходок делают резку листов по месту. Резать листы можно ручной циркулярной пилой со специальным диском, ножницами по металлу, вертикальными вырубными ножницами (грызуном) или электролобзиком. Инструмент должен иметь защитный экран, так как острые, горячие опилки разлетаются вокруг и могут повредить покрытие кровельного листа.

Использовать инструмент типа «болгарка» - запрещено! Торцевую часть обрезанных листов, особенно в области ендов, целесообразно закрасить соответствующего цвета краской. Появляющиеся во время монтажа обрезки металла и металлические опилки необходимо немедленно собирать. Появляющиеся грязные пятна необходимо удалять мыльной водой. Царапины аккуратно закрашивают ремонтной краской.

Техника безопасности

При производстве работ всегда используйте перчатки и рабочую одежду. Когда вскрываете упаковку с кровельными листами (и всегда, когда механически обрабатываете листы), надо опасаться острых кромок и углов. Следует избегать переноски листов при сильном ветре. Передвигаться по крыше так же следует с осторожностью. При этом следует пользоваться страховочным поясом и обувью на мягкой нескользящей подошве. При подъеме кровельных листов не следует под ними стоять. Необходимо крепить груз надежными стропами и проверять жесткость крепежа в момент подъема. Все работы следует производить, соблюдая технику безопасности.

До монтажа

Замеры крыши и уточнение размеров

Перед началом монтажа кровли Classic проверяют выравненность плоскостей скатов и разность их диагоналей, а также прямизну и горизонтальность коньков и карнизов. Листы кровли Classic всегда выравнивают относительно линии карниза под прямым углом.

Замер диагоналей

Монтаж подкровельной пленки

Начинают монтаж подкровельной антиконденсатной пленки со стороны карниза горизонтально, поверх стропил. Подкровельная пленка должна отступать от линии карниза и торцов скатов примерно на 200 мм. Между стропилами антиконденсатная пленка должна иметь небольшой провис (см. рис.).

Между антиконденсатной пленкой и теплоизоляцией должно быть предусмотрено достаточное для хорошей вентиляции расстояние. Закрепляют пленку планкой высотой не меньше 30 мм вдоль стропил, прибивая ее гвоздями. Предусмотренный нахлест антиконденсатной пленки равен 150мм.

Монтаж обрешётки

Монтаж обрешетки начинают со стороны карниза. Первую доску обрешетки прибивают вдоль края карниза, накрыв доску подшивки карниза, и далее до конька с шагом не более 400мм (см. рис.)    Далее смонтируйте параллельно карнизу   дополнительные    планки,    предназначенные   для крепления к ним снегозадержателей и переходных мостиков. Верхняя планка обрешетки располагается так, чтобы в нее попали шурупы, закрепляющие опорную планку конька.

Листы Classic прикрепляют к обрешетке специальными шурупами через отверстия на кромке замковой части. Следующий лист Classic одевают на первый лист, совмещая замковые части и надавливают рукой или ногой до щелчка. Затем производят крепление шурупами по противоположной свободной кромке, как указано выше. Таким образом, головки шурупов оказываются скрытыми каждым последующим листом.

Выбор размеров досок для обрешётки

| Расстояние между стропилами, мм | Размер досок обрешетки, мм |
| --- | --- |
| 600 | 25x100 |
| 900 | 32x100 |
| 1200 | 32x100 |

mах. 400 мм

mах. 400 мм

30-40 мм

Дополнительная доска

Если кровельные листы не укладываются по ширине ската целиком, то поступают следующим образом:

Вариант монтажа №1:

Начинают монтаж листов Classic с левого края в сторону правого, производя их крепеж, как было указано выше. Последний лист справа не укладывается целиком. Необходимо разрезать лист вдоль торца ската так, чтобы он выходил за торец на 30мм, а затем произвести загиб этого припуска вдоль обрезанного края вертикально вверх. Загнутый край будет препятствовать проникновению воды в подкровельное пространство со стороны фронтона.

Вариант монтажа №2

Замеряют ширину ската и рассчитывают, на сколько первый лист надо сдвинуть влево, что бы по правому торцу ската крайний лист нависал над фронтоном на такое же расстояние. Затем обрезают листы вдоль обоих торцов с припуском 30мм, как в варианте 1 и загибают по краю, как в первом случае, вверх под прямым углом. Этим вариантом достигается эстетическая симметрия.

На небольших крышах отклонение линии торца к нормали карниза можно исправить, используя торцевую планку нормальной ширины, но при этом кровельный лист необходимо обрезать параллельно линии торца, а затем произвести загиб кромки, как указано выше. Обрезанный лист имеет форму клина. При больших отклонениях торца к нормали карниза необходимо исправлять геометрию кровли.

При неравенстве диагоналей ската, когда линия карниза отклоняется от нормали к торцу, монтаж кровельных листов производят с небольшим смещением друг к другу.   См.рис.

Монтаж торцевой доски

Торцевую доску прибивают выше обрешетки на 35 мм.

Резка листа

Отмечают на листе линию разреза и линию загиба.

Отрезают с припуском по внешней стороне линии.

Деревянным молотком производят загиб края.

Шурупы, используемые для монтажа кровли Classic

Монтаж кровли                                                                                                             9

Организация монтажа

До начала монтажа листов Classic монтируются карнизные планки. Предварительное крепление карнизных планок производится оцинкованными гвоздями. Окончательное крепление производится при совместном креплении кровельных листов по карнизу шурупами к обрешетке.

Кровельные листы при монтаже сдвигаются на 30-40 мм в сторону карниза. Затем крепятся к обрешетке.

Первый кровельный лист необходимо монтировать очень внимательно, так как от этого зависит параллельность нижней кромки кровли и линии карниза. Для лучшего выравнивания этих линий нельзя соединять несколько листов в единое поле, как в случае с металлочерепицей, так как их потом невозможно разъединить для окончательного закрепления к обрешетке.

Лучший результат получается при использовании длинной прямой доски, приложив которую к нижнему краю листа добиваются параллельности линий на большом участке. Это лучше, чем добиваться параллельности линий, используя линию, равную ширине одного листа.

Монтируйте шумоизоляционную ленту ТС95х6/4 под каждый лист Classic до закрепления шурупами. По деревянной обрешетке монтаж шумоизоляционной ленты можно делать заранее, прикрепляя ее к обрешетке скрепками. При использовании металлической обрешетки ленту укладывают под среднюю часть листа Classic, приподняв его в направлении от конька до карниза.

10

Монтаж кровли

Прикрепить лист Classic шурупами к каждой планке обрешетки через отверстия, расположенные вдоль замочной части кромки. При заворачивании шурупа прижимайте лист кровли в этом месте ногой.

К первой от карниза планке обрешетки лист Classic крепится двумя шурупами.

Установить следующий лист так, чтобы совпадали приемная и ответная части замка по всей длине и, слегка нажимая ногой или рукой, ввести их в зацепления до щелчка.

Через  деревянную   прокладку,   легкими  ударами   молотка, подровнять лист по карнизу.

Оставить по коньку зазор для вентиляции.

Монтаж кровли

Наращивание кровельных листов

Максимальная длина листов Classic может достигать 12 м. На скатах, длина которых превышает 12 м, или там, где есть слуховые окна, делают монтаж листов с нахлестами.

Минимальный нахлест листов Classic 200 мм. Нахлесты делают в разбежку так, чтобы расстояние между линиями нахлестав соседних листов было не меньше 700мм. В области нахлеста в одном месте накладываются друг на друга 3 листа.

На верхней части нижнего листа, участвующего в нахлесте, с обеих сторон по гребню замка отмечают линию 200 мм и делают ножницами обрезку отмеченных частей (см. рис). Обрезки металла сразу же собирают и удаляют.

Обрезанный лист монтируют на место. Затем монтируют верхний лист, аккуратно накрыв им обрезанную часть нижнего листа Classic. Далее рядом производят монтаж следующего листа.

Монтаж кровли

Монтаж кровли

Монтаж кровли

Монтаж кровли

Монтаж кровли

Обслуживание кровли

# Text boxes

Шуруп 4,2x25

для деревянной обрешётки

Шуруп 4,8х35

для деревянной обрешётки

Шуруп 4,2x16 для стальной обрешётки

11

Монтаж ендов

Монтируем листы Classic до края ендовы.   Затем, в случае слухового окна (см. рис.), листы монтируют от карниза до нижнего края ендовы и далее вверх от ендовы до конька. Нижний лист предварительно размечают, чтобы он плотно подходил под торец окна, и отмеченную часть отрезают.

Подготовленный таким образом нижний лист Classic устанавливают на место и закрепляют. Подгоняют ендову по месту.

Размечают на ендове отрезаемую и сгибаемую часть.

Перед монтажом ендовы на поверхность кровельного листа под ендовой наносят герметик. Используют герметик для наружных работ.

Устанавливаем ендову на свое место, закрепив ее гвоздем в верхней части с края, до начала монтажа кровельных листов Classic, которые будут монтироваться в направлении - от ендовы к коньку.

Верхнюю часть ендовы можно загнуть на конек.

Для того чтобы нижние части листов Classic были аккуратно подогнаны, целесообразно сделать шаблон, в котором выставлен нужный угол, по которому производится разметка и последующая обрезка листов.

Смонтировать обрезанные листы Classic на свое место.

Смонтировать листы Classic до самого конька. Закрепить нижние обрезанные края листов Classic двумя шурупами на лист.

12

13

Смонтировать листы Classic, расположенные ниже ендовы.

Аналогично   подогнать  листы   Classic с   противоположной стороны окна.

Так же, как в первом случае, подогнать нижнюю часть ендовы и смонтировать ендову на предназначенное для нее место.

Далее монтируются листы Classic в направлении от ендовы до конька.

14

Торцевая планка

При креплении торцевой планки используются те же шурупы, что и для крепления листов Classic. Торцевой планкой закрывают стоячий фальц или загнутый вверх после обрезки край листа Classic. Монтаж ведется снизу вверх. Нахлёст торцевой планки примерно 100мм. Нижний конец торцевой планки в области карниза можно подогнать так, чтобы он закрывал стоячий фальц крайнего листа Classic (см.рис.).

Конек

Установить, опорные планки конька, как показано на рисунке. Отметить на планке конька расстояние от края коньковой планки до опорной планки. Оно должно быть 20мм. Линию монтажа опорных планок можно отметить шнуром. Закрепить каждую опорную планку двумя шурупами.

После монтажа опорных планок смонтировать коньковую планку, прикрепляя ее шурупами, как показано на рисунке. Максимальное расстояние между шурупами 1м.

Нахлёст коньковой планки 100мм.

15

Вентиляционная проходка

Поскольку вентиляционную проходку монтируют на верхней части ската, рекомендуется на нижней части предварительно установить снегозадержатели.

По шаблону сделать разметку на кровельном листе между планками обрешетки. Затем сделать отверстие, через которое вырезают размеченную область. Вырезают отверстия обычно ножницами по металлу или «грызуном».

Инструкция по монтажу вентиляционной проходки находится в упаковке.

Монтаж пожарного люка

Пожарный люк надо монтировать так, чтобы верхняя часть

люка была расположена под коньковой планкой. Поскольку

это обычно невозможно, то из-под конька монтируют плоский

лист, который ложится с нахлестом 200мм на следующий

лист,

в   который   вмонтирован   пожарный   люк.   Или   делают

фальцованное соединение с верхним листом.

Сделать разметку пожарного люка, установив его в нужное место ската, со снятой предварительно крышкой. Вырезать внутреннюю часть листа по периметру, отступив от разметки вовнутрь 30мм. Затем эти 30 мм поднимают вверх по периметру под углом 90 град.

Вырезать из этого проема обрешетку и, сделав разрез антиконденсатной пленки, по диагонали «крест на крест» закрепить ее, загнув вверх, битумной мастикой и скотчем.

Дать массе просохнуть.

Устанавить люк на место и закрепить его шурупами.

16

Удаление мусора

Вообще для содержания крыши в чистоте достаточно хорошего дождя. Но падающие с деревьев листья и хвоя не всегда смываются дождем. В этом случае ежегодно производят чистку кровли, ендов и водосточных желобов от листьев и хвои.

Мойка

Грязь и пятна на кровле удаляют водой и мягкой щеткой. Можно использовать мойку струей воды под давлением не больше 50 Ваг.

Грязь с поверхности можно удалять, используя моющие средства, которые после нескольких минут выдержки смываются водой. В труднодоступных местах химическую грязь можно удалять, протирая это место тряпкой, смоченной уайт-спиритом. Затем промыть моющим средством и обильно полить водой, чтобы все моющее средство стекло с кровли. Напоследок также рекомендуется промыть водосточную систему. Не рекомендуется использовать очень сильные моющие средства, так как это может привести к повреждению покрытия.

Удаление снега.

Обычно снеговая нагрузка на кровлях не наносит вреда, если не превышает расчетного значения. Снег не требуется постоянно удалять с крыши. Но поскольку это иногда делают, следует опасаться царапин от применения инструмента.

17

8

7

6

5

4

3

2